V. Perfis Individuais das Sondagens a Trado e Poços

na Jazida Terrosa JT-02

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.200 | 309.189 | 26/03/2002 | 26/03/2002 |
| COTA | 88,370 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,60 | Argila arenosa (areia fina), plástica, avermelhada | Sedimento Coluvionar |
| 1,60 | 2,70 | Argila arenosa (areia fina), plástica, amarelada | Sedimento Aluvionar |
| 2,70 | 3,30 | Argila arenosa (areia fina), plástica, amarela | Sedimento Aluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – Cascalhos grosseiros arredondados |
| OBSERVAÇÃO: Amostras para ensaio: 1, 2 e 3 |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-86 |
| 26/03/2002 |  | 2,70 | 3,30 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.198 | 308.790 | 26/03/2002 | 26/03/2002 |
| COTA | 99,820 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Areia fina, marrom escruta, presença de raízes vegetais | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – Cascalhos grosseiros arredondados |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-88 |
| 26/03/2002 |  | SECO | 1,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.195 | 308.590 | 03/04/2002 | 03/04/2002 |
| COTA | 104,980 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,89 | Cascalhos arredondados de composição predominantemente quartzítica | Sedimento Coluvionar |
|  |  | Ø máximo de 0,20, mas predominantemente (70%) entre 0,03 m e 0,08 m |  |
|  |  | Estes cascalhos estão esparsos em matriz de areia fina pouco siltosa, marrom, |  |
|  |  | Com grânulos e cascalhos lateríticos esparsos |  |
|  |  | No fundo do poço há uma alta concentração de cascalhos e grânulos lateríticos |  |
|  |  | De 0,75 a 0,89 m a cor se torna amarelada |  |
|  |  | Dimensão: 1,45 x 1,09 m profundidade: 0,89 m |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Cascalhos arredondados e grânulos lateríticos no fundo |
| OBSERVAÇÃO: Sondagem a trado substituída por poço de inspeção |
| De 0,00 a 0,89 – presença de raízes de grossas a finas. |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | PI(ST- 89) |
| 03/04/2002 |  | SECO | 0,89 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.193 | 308.390 | 26/03/2002 | 26/03/2002 |
| COTA | 111,360 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Areia fina marrom | Sedimento Coluvionar |
| 1,00 | 1,20 | Areia fina amarelada com gränulos de laterita esparsos | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – gränulos de laterita |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-90 |
| 26/03/2002 |  | SECO | 1,20 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.193 | 308.190 | 26/03/2002 | 26/03/2002 |
| COTA | 107,710 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,10 | Areia fina marrom com cascalhos grosseiros arredondados | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – cascalhos grosseiros arredondados |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-91 |
| 26/03/2002 |  | Seco | 0,10 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM ESQUERDA | 8.966.399 | 309.025 | 27/03/2002 | 27/03/2002 |
| COTA | 101,250 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,70 | Cascalho arenoso de Ø variável, predominando 6 a 8 cm, sendo o máximo de 30,0 cm |  |
|  |  | Concentração elevada de seixos (70%) |  |
|  |  | Areia fina a grossa, siltosa, amarela avermelhada |  |
|  |  | Cascalhos de composição de quartzitos e arenitos. |  |
|  |  | Dimensão do poço = 1,20 x 1,20. Profundidade = 1,70 m |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Cascalho cimentado (conglomerado) |
| OBSERVAÇÃO: Sondagem a trado substituída por poço de inspeção |
| A concentração de cascalhos diminui com a profundidade |
| Fotos 12 e 13 |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | PI(ST- 93) |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.386 | 308.625 | 26/03/2002 | 26/03/2002 |
| COTA | 114,770 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,20 | Cascalhos grosseiros arredondados | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – cascalhos grosseiros arredondados |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-95 |
| 26/03/2002 |  | Seco | 0,20 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.380 | 308.425 | 26/03/2002 | 26/03/2002 |
| COTA | 116,200 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,60 | Areia fina, marrom, com grânulos de laterita e cascalhos grosseiros arredondados | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – cascalhos grosseiros arredondados |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-96 |
| 26/03/2002 |  | Seco | 0,60 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE-SANTO ANTONIO | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | JAZIDA JT-02 - ME | 9 027 716 | 395 141 | 05/06/2002 |  |
| COTA | 90,540 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 1,20x1,20m / 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,50 | Argila silto-arenosa com grande concentração de concreções lateríticas diâmetro máximo 5 cm, plástica, rija, marron-avermelhada. Presença de raizes fina | Colúvio |
| 0,50 | 0,95 | Argila silto-arenosa com grande concentração de concreções lateríticas diâmetro máximo 10 cm, plástica, rija, avermelhada. | Colúvio |
| 0,95 | 2,20 | Concreções lateríticas em forma de blocos de até 020m de diâmetro, envoltos em matriz argila silto-arenosa, plástica, rija, avermelhada. | Colúvio |
| 2,20 | 2,65 | Argila silto-arenosa com concreções lateríticas diâmetro máximo 10cm, plástica, rija, avermelhada. | Colúvio |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: |
| Conforme programação de campo, sem atingir o N. A. |
| Poço em andamento |
| OBSERVAÇÃO: Poço de Inspeção em execução, tendo sido paralisado temporariamente |
| TABELA | Nº DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | PI(ST-96) |
| 10/06/2002 |  | Seco | 2,65m |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM ESQUERDA | 8.966.600 | 309.248 | 27/03/2002 | 27/03/2002 |
| COTA | 85,670 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Argila plástica, arenosa (areia fina), amarelada com grânulos de laterita | Sedimento Coluvionar |
| 1,00 | 2,00 | Argila plástica arenosa (areia fina), variegada | Sedimento Aluvionar |
| 2,00 | 4,20 | Argila plástica arenosa (areia fina), amarelada com manchas cinzas | Sedimento Aluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – cascalhos grosseiros arredondados |
| OBSERVAÇÃO: Amostras para ensaios |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-98 |
| 27/03/2002 |  | 1,00 | 4,20 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM ESQUERDA | 8.966.598 | 309.048 | 26/03/2002 | 26/03/2002 |
| COTA | 93,140 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,80 | Cascalhos esparsos, argila siltosa pouco arenosa, avermelhada, plástica | Colúvio |
| 0,80 | 2,90 | Argila pouco arenosa, plástica, avermelhada. |  |
|  |  | Na parte final apresenta laterita e cascalho. |  |
|  |  | Dimensão: 1,10 x 1,15. Profundidade: 2,90 m |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Cascalho cimentado muito resistente no fundo |
| OBSERVAÇÃO: Sondagem a trado substituída por poço de inspeção. |
| Fotos 15, 16 e 17 |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | PI(ST-99) |
| 26/03/2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.594 | 308.648 | 26/03/2002 | 26/03/2002 |
| COTA | 131,150 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,80 | Cascalho arenoso. Concentração da ordem de 70%. Ø max= 0,20 m. | Sedimento Coluvionar |
|  |  | Ø predominante = 0,08 m em matriz de areia fina silto-argilosa,avermelhada |  |
|  |  | Fundo do poço/= início de laterização. Raízes finas até 0,50 m |  |
|  |  | Dimensão= 1,15 x 1,15 profundidade = 1,80 m |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Laterita muito resistente |
| OBSERVAÇÃO: Sondagem a trado substituída por poço de inspeção. |
| Fotos 1, 2 e 3 |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | PI(ST- 101) |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.966.000 | 309.042 | 27/03/2002 | 27/03/2002 |
| COTA | 88,150 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,40 | Argila plástica arenosa (areia fina) marrom. | Sedimento Coluvionar |
| 0,40 | 1,70 | Argila plástica arenosa (areia fina) avermelhada | Sedimento Aluvionar |
| 1,70 | 2,30 | Argila arenosa (areia fina) plástica amarelada | Sedimento Aluvionar |
| 2,30 | 6,00 | Argila plástica avermelhada com manchas cinza | Sedimento Aluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Atingiu NA com 3,40 m |
| OBSERVAÇÃO: Amostras para ensaio |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST 104 |
| 27/03/2002 |  | 3,40 | 6,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.965.999 | 308.842 | 26/03/2002 | 26/03/2002 |
| COTA | 89,120 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | CLÁUDIO |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,65 | Cascalhos arredondados de composição quarzítica. | Sedimento Coluvionar |
|  |  | Ø predominante = entre 0,03 e 0,08 m; Ø máximo = 0,20 m |  |
|  |  | Os cascalhos estão esparsos em matriz de areia fina pouco siltosa, cinza escura |  |
|  |  | A partir de 0,30 m de profundidade aumenta a quantidade de cascalhos |  |
|  |  | Presença de grânulos de laterita esparsos |  |
|  |  | Dimensão: 1,17 x 1,22 m Profundidade = 0,65 m |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Grande quantidade de cascalhos no fundo (e talvez também pelo NA) |
| OBSERVAÇÃO: Sondagem a trado substituída por poço de inspeção |
| Poço com água – NA = 0,50 m |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | PI(ST- 105) |
| 03/04/2002 |  | 0,50 | 0,65 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM DIREITA | 8.965.995 | 308.642 | 27/03/2002 | 27/03/2002 |
| COTA | 93,770 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,50 | Areia fina a média, argilosa, marrom | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – Cascalhos grosseiros arredondados |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST 106 |
| 27/03/2002 |  | 0,70 | 1,50 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM ESQUERDA | 8.965.990 | 308.442 | 27/03/2002 | 27/03/2002 |
| COTA | 98,710 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | CLÁUDIO |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,62 | Cascalhos arredondados de composição quarzítica, | Colúvio |
|  |  | Ø max aproximadamente 0,30 m. Ø predominante= 0,04 a 0,10m (65%) |  |
|  |  | Estes cascalhos estão esparsos em matriz de areia fina, avermelhada. |  |
|  |  | A partir de 1,50 m, aumenta a concentração de cascalhos, sendo o fundo do poço |  |
|  |  | com alta concentração de cascalhos |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Fundo do poço com alta concentração de cascalhos |
| OBSERVAÇÃO: Predominância e raízes de até 1,30 m |
| Poço com lâmina d’água no fundo = 0,10 cm |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | PI(ST-107) |
| 03/04/2002 |  | Seco | 1,62 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM ESQUERDA | 8.965.800 | 308.891 | 27/03/2002 | 27/03/2002 |
| COTA | 86,660 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,50 | Argila plástica arenosa (areia fina), marrom | Sedimento Coluvionar |
| 0,50 | 1,20 | Argila plástica, avermelhada com manchas cinzas | Sedimento Aluvionar |
| 1,20 | 3,00 | Argila plástica, amarelada, com manchas cinzas | Sedimento Aluvionar |
| 3,00 | 5,00 | Argila plástica, avermelhada, com manchas cinzas | Sedimento Aluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Não recuperou a amostra |
| OBSERVAÇÃO: Atingiu o N A com 2,00 metros |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-110 |
| 28/03/2002 |  | 2,00 | 5,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM ESQUERDA | 8.965.799 | 308.691 | 05/04/2002 | 05/04/2002 |
| COTA | 88,950 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Areia fina silto argilosa, com grânulos lateríticos, marrom, plástica, com cascalhos arredondados, de dimensões variadas, sendo o Ø max = 25 cm e o Ø predominante entre 3 e 8 cm (70%); de composição predominantemente quartzítica e também de riolito. | Sedimento Coluvionar |
| 1,00 | 2,20 | Argila arenosa (areia fina) ou areno-siltosa, plástica, vermelha com manchas amarela clara, com grânulos de laterita | Sedimento Coluvionar |
| 2,20 | 3,40 | Argila silto arenosa (areia fina), plástica, vermelha com manchas cinza, presença de grânulos de laterita | Sedimento Coluvionar |
| 3,40 | 3,60 | Argila silto-arenosa (areia fina), plástica, vermelha com manchas cinza, presença de grânulos de laterita e cascalhos grosseiros arredondados | Sedimento Coluvionar |
|  |  | Dimensão do poço: 1,10 x 1,10 m Profundidade: 3,60 m |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: |
| OBSERVAÇÃO: Sondagem a trado substituída por poço de inspeção |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | PI(ST-111) |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM ESQUERDA | 8.965.799 | 308.491 | 27/03/2002 | 27/03/2002 |
| COTA | 90,340 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Areia fina silto-argilosa, plasticidade média, marrom | Sedimento Coluvionar |
| 1,00 | 1,20 | Areia fina, pouco siltosa, amarela, com grânulos de laterita | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – cascalhos grosseiros arredondados |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-112 |
| 27/03/2002 |  | Seco | 1,20 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM ESQUERDA | 8.965.796 | 308.291 | 27/03/2002 | 27/03/2002 |
| COTA | 91,180 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,60 | Areia fina, pouco argilosa, plasticidade média, marrom | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – cascalhos grosseiros arredondados |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-113 |
| 27/03/2002 |  | Seco | 0,60 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM ESQUERDA | 8.965.789 | 308.091 | 27/03/2002 | 27/03/2002 |
| COTA | 87,080 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,20 | Argila plástica arenosa (areia fina), amarelada | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – cascalhos grosseiros arredondados |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-114 |
| 27/03/2002 |  | Seco | 0,20 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM ESQUERDA | 8.965.600 | 308.741 | 01/04/2002 | 01/04/2002 |
| COTA | 85,530 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 2,50 | Argila silto arenosa, pouco argiloso, pouco plástico, marrom. | Sedimento Aluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Não recuperou a amostra |
| OBSERVAÇÃO: Nível d’água com 1,00 m |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-116 |
| 01/04/2002 |  | 1,00 | 2,50 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM ESQUERDA | 8.965.601 | 308.541 | 02/04/2002 | 02/04/2002 |
| COTA | 87,460 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 2,50 | Argila plástica, avermelhada, com manchas cinzas | Sedimento Coluvionar |
| 2,50 | 5,00 | Argila plástica, variegada (vermelha, amarela e cinza) | Sedimento Aluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Não recuperou a amostra |
| OBSERVAÇÃO: Nível d’água com 2,00 m |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-117 |
| 02/04/2002 |  | 2,00 | 5,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM ESQUERDA | 8.965.600 | 308.341 | 02/04/2002 | 02/04/2002 |
| COTA | 87,330 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,00 | Argila pouco arenosa, plástica, amarelada | Sedimento Coluvionar |
| 1,00 | 4,00 | Argila plástica, cinza com manchas avermelhadas | Sedimento Aluvionar |
| 4,00 | 5,00 | Argila plástica, cinza com manchas amarela. Grãos de laterita esparsos | Sedimento Aluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Não recuperou a amostra |
| OBSERVAÇÃO: Nível d’água com 1,50 m |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-118 |
| 02/04/2002 |  | 1,50 | 5,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM ESQUERDA | 8.965.598 | 308.141 | 02/04/2002 | 02/04/2002 |
| COTA | 84,410 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,80 | Argila plástica, avermelhada com manchas cinzas | Sedimento Aluvionar |
| 1,80 | 2,50 | Argila muito pouco arenosa com pedregulhos arredondados e grãos de laterita, plástica, cinza com manchas vermelhas e amarelas | Sedimento Aluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – cascalho grosseiro arredondado |
| OBSERVAÇÃO: Amostra para ensaio: 1 |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-119 |
| 02/04/2002 |  | 1,20 | 2,50 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM ESQUERDA | 8.965.602 | 307.941 | 03/04/2002 | 03/04/2002 |
| COTA | 89,620 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,50 | Argila arenosa, pouco plástica, amarronzada | Sedimento Coluvionar |
| 0,50 | 1,20 | Areia fina pouco argilosa, pouco plástica, amarelada | Sedimento Coluvionar |
| 1,20 | 2,50 | Argila com pedregulhos arredondados esparsos, plástica, avermelhada com manchas cinzas. |  |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Impenetrável – cascalho |
| OBSERVAÇÃO: |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-120 |
| 03/04/2002 |  | 2,00 | 2,50 |  |  |  |  |  |