VI. Perfis Individuais das Sondagens a Trado e Poços

na Jazida Terrosa JT-03

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM ESQUERDA | 8.968.500 | 309.215 | 01/04/2002 | 01/04/2002 |
| COTA | 84,813 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 3,50 | Argila arenosa (areia fina), plástica, amarelada | Sedimento Coluvionar |
| 3,50 | 6,00 | Argila arenosa (areia fina), plástica, amarelada com manchas cinzas | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Nível d’água |
| OBSERVAÇÃO: Atingiu NA aos 2,50 m |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-122 |
| 01/04/2002 |  | 2,50 | 6,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM ESQUERDA | 8.969.654 | 309.088 | 02/04/2002 | 02/04/2002 |
| COTA | 96,230 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,20 | Argila pouco arenosa com pedregulhos esparsos, marrom | Sedimento Coluvionar |
| 1,20 | 3,00 | Argila siltosa pouco arenosa com pedregulhos e grãos de laterita esparsos, avermelhada | Sedimento Coluvionar |
| 3,00 | 5,00 | Argila siltosa pouco arenosa, plasticidade média, com manchas cinzas. Pedregulhos finos esparsos | Sedimento Coluvionar |
| 5,00 | 6,00 | Argila siltosa, com pedregulhos finos e grãos de laterita esparsos, avermelhada com manchas cinza. | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Conforme programação |
| OBSERVAÇÃO: Amostra para ensaio: 2 e 3 |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-124 |
| 02/04/2002 |  | Seco | 6,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE – JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM ESQUERDA | 8.968.731 | 309.024 | 01/04/2002 | 01/04/2002 |
| COTA | 95,240 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 0,80 | Argila pouco arenosa com grânulos finos lateríticos esparsos e pedregulhos arredondados esparsos, marrom | Sedimento Coluvionar |
| 0,80 | 2,00 | Argila siltosa muito pouco arenosa (areia fina), plástica, amarela avermelhada | Sedimento Coluvionar |
| 2,00 | 6,00 | Argila siltosa plástica, avermelhada | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: Dificuldade de execução em decorrência de grãos de laterita |
| OBSERVAÇÃO: Amostra para ensaio: 2 e 3 |
| TABELA | N.º DO FURO |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | ST-125 |
| 01/04/2002 |  | Seco | 6,00 |  |  |  |  |  |

| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADAS | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRA | AHE - JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM ESQUERDA | 8.968.725 | 308.918 | 03/04/2002 | 03/04/2002 |
| COTA | 90,810 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,50 | Argila arenosa, plástica, amarelada. Laterização incipiente | Sedimento Coluvionar |
| 1,50 | 3,50 | Argila arenosa, plástica avermelhada. Laterização incipiente | Sedimento Coluvionar |
| 3,50 | 5,00 | Argila arenosa, plástica, amarelada. Laterização incipiente | Sedimento Coluvionar |
| 5,00 | 6,00 | Argila arenosa, plástica, avermelhada com manchas cinzas e grãos de laterita esparsos | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: |
| OBSERVAÇÃO: Amostra para ensaio: 2, 3 e 4 |
| TABELA |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | N.º DO FURO |
| 03/04/2002 |  | Seco | 6,00 |  |  |  |  | PI(ST-126) |
| PROJETO | INVENTÁRIO RIO MADEIRA | COORDENADAS | DATA |
| OBRA | AHE - JIRAU | NORTE | ESTE | INÍCIO | TÉRMINO |
| LOCAL | MARGEM ESQUERDA | 8.968.782 | 309.116 | 03/04/2002 | 03/04/2002 |
| COTA | 97,760 | ESTACA |  | TÉC. RESP. | MANOEL |
| DIAMETRO | 4” | AFASTAMENTO |  | APROVADO POR | JOÃO BATISTA |
| PROFUNDIDADE (m) | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA |
| DE | A |  |  |
| 0,00 | 1,50 | Argila arenosa, plástica, marrom com grânulos e grãos de laterita esparsos | Sedimento Coluvionar |
| 1,50 | 3,00 | Argila arenosa, plasticidade média, avermelhada, com poucos grãos e grânulos de laterita. | Sedimento Coluvionar |
| SONDAGEM PARALISADA POR MOTIVO DE: |
| Impenetrável: Grãos de laterita |
| OBSERVAÇÃO: Sondagem a trado substituída por poço de inspeção |
| TABELA |
| DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | DATA | HORA | N.A. | PROF. FURO | N.º DO FURO |
| 03/04/2002 |  | Seco | 3,00 |  |  |  |  | PI(ST-127) |

# VII. Desenhos

- AHE Jirau - Levantamento Geofísico - Planta de Sonar - Geowork - 2003;

- AHE Jirau - Levantamento Geofísico - Planta de Navegação - Geowork - 2003;

- AHE Jirau - Levantamento Geofísico - Planta de Padrões de Reflexões Sísmicas - Geowork - 2003;

- AHE Jirau - Levantamento Geofísico - Planta de Batimetria - Geowork - 2003;

- RG-1628-014-098 - AHE Jirau - Convenções Geológico - Geotécnicas - FURNAS - 2001;

- RG-1810-097-098 - AHE Jirau - Mapeamento Geológico - Geotécnico - Folhas 1 e 2 - FURNAS - 2004;

- RG-1810-099-098 - AHE Jirau - Mapeamento Geológico - FURNAS - 2004.